###### ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

35230 ЋУПРИЈА, МИОДРАГА НОВАКОВИЋА 78

СРБИЈА

е – маил: javnenabavkeobc@gmail.com;

сајт: www.bolnicacuprija.com

Централа: +381 35 8470-775; Локал:107

Тел/факс: +381 35 8474-306

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА -

НАБАВКА АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА ЗА ЦТ СКЕНЕР BRIGHT SPEED ELITE, ПРОИЗВОЂАЧА GE HEALTHCARE

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА  ВЈН-6/2017

ЋУПРИЈА, март 2017. године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## (САДРЖАЈ)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одредаба Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр.86/15),покретању поступка јавне набавке број ВЈН - 6/2017 по Одлуци директора бр. 2504 од 01.03.2017. године и Одлуци бр. 2504/1 од 01.03.2017. године о образовању комисије за јавну  набавку, припремљена је конкурсна документација која садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  – Прилог бр. 1;

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Прилог бр. 2;

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА– Прилог бр. 3;

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА – Прилог бр.4 и ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  - Прилог бр.4- 4.1а, 4.1б, 4.2., 4.3.;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА – Прилог бр.5;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (кадровски и технички – технолошки  капацитет ) – Прилог бр.6;

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр.7;

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 8, 8а., 8.1., 8.2.,8.3.;

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА – Прилог бр. 9;

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Прилог бр. 10;

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Прилог бр.11;

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- Прилог бр.12;

Укупно 30 страна у конкурсној документацији

Прилог бр. 1

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општа болница Ћуприја

Врста: здравствена установа

Адреса: Миодрага Новаковића бр.78

Интернет страница: www.bolnicacuprija.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Разлог примене преговарачког поступка  сходно одредбама члана 36.став 1. тачка 3.  Закона о јавним набавкама, односно ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВЈН - 6/2017 -  набавка АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Правна Служба  контакт , fax. :   035/ 8474 – 306

Е - mail адреса:  javnenabavkeobc@gmail.com

### Прилог бр. 2

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВЈН - 6/2017 је добро -  АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare.

Шифра из општег речника набавке: 33111000-1 Рентгенски уређаји.

2. Партије

Јавна набавка није обликовна по партијама.

Прилог бр. 3.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НАБАВКЕ

1. Врста и опис предмета јавне набавке.

За поправку ЦТ скенера Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, који је у квару неопходна је набавка АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА.

Јавна набавка обухвата: демонтажу неисправног АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА, набавку, испоруку, инсталацију и уградњу набављеног АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА, калибрацију и проверу рада ЦТ скенера Bright Speed Elite. Под услугом се подразумева и преузимање и транспорт неисправног АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА.

Набавка обухвата и евентуалне друге услуге које је потребно обавити како би се у складу са техничким применљивим стандардима извршила инсталација предметног дела.

Услугу уградње, инсталације понуђач мора извршити преко сервисера који су оспособљењени за извршење услуге која је потребна, односно за уградњу предмета набавке.

Неопходно је да АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ буде без недостатака у погледу савремености, функције или квалитета израде и да је у потпуности адекватно, компатибилно  и одговарајуће ЦТ скенеру Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, што се доказује изјавом (потврдом) понуђача.

2. Квалитет:

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан je да изврши предмет јавне набавке у року и да гарантује за квалитет уграђеног дела и пружених услуга.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Понуђач уписује колики је гарантни рок. Гаранција за предмет јавне набавке не може бити краћа од 6 месецa за понуђено АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ.

4. Рок извршења услуга

Рок испоруке и извршења свих пропратних услуга, који су предмет јавне набавке је максимално 14 (четрнаест) дана од дана закључивања уговора.

5. Место пружања услуге

Наручене услуге пружају се у Одсеку за ЦТ и рендген дијагностику Опште болнице Ћуприја.

6. Додатни услова за понуђени предмет јавне набавке

- Копија проспекта или друге техничке документације;

- Изјава (или потврда) понуђача да је понуђено АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ функционално, односно да је АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ компатибилно и одговарајуће за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare;

.

Прилог бр. 4.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),односно да има дозволу издату од стране надлежног органа-Министарства здравља (Решење Mинистарства здравља за обављање делатности)  и Лиценцу за обављање радијационе делатности коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности РС

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом односно да није пословао са губитком у 2015. години.

- Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да има закључен уговор о раду на неодређено време или уговор о другој врсти ангажованости за најмање два сервисера обучена за  рад на ЦТ скенеру Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare.

- Да понуђачи поседују сертификат Система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 за делокруг рада промет медицинских средстава, инсталација и сервисирање медицинских уређаја.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Обзиром да се ради о преговарачком поступку, вредности испод 5.000.000.00 динара понуђач може доказати испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закона и додатних услова  Изјавом одговорног лица код понуђача да под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављује да испуњава услове из члана 75.став 1. тачке 1)-4). Закона  и додатне услове. (Прилог бр.4.3.- јасно попуњен,  потписан и оверен печатом понуђача)

### Прилог бр. 4.1.a

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Сагласно члану 61. став 4. тачка 3., члановима 75-77. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15 ) заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац доказа за испуњавање услова као и потребне доказе.

За правна лица

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра: - Агенције за привредне регистре (за привредна друштва) - Привредни суд (за установе) |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда и Вишег суда Београд, посебно одељење) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и . - надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима и Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања извора јонизујућег зрачења издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност |  |  |  |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда. | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда.. (Прилог бр.5). |  |  |  |
| 7. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да има закључен уговор о раду на неодређено време или уговор о другој врсти ангажованости за најмање два сервисера обучена за рад на ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare. | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке. |  |  |  |

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да у 2015.години није пословао са губитком | - Биланс стања и биланси успеха за 2015. или или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) издат од стране Агенције за привредне регистре; за мала правна лица: биланси стања и биланси успеха за 2015.годину оверен од надлежног органа у време предавања завршног рачуна или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) издат од стране Агенције за привредне регистре |  |  |  |
| 9. | Да понуђачи поседују сертификат Система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 за делокруг рада промет медицинских средстава, инсталација и сервисирање медицинских уређаја | Систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 за делокруг рада промет медицисинских средстава, инсталација и сервисирање медицинских уређаја за понуђача |  |  |  |

*Напомена за доказ под тачком бр.2.:

-Уколико потврдом (уведењем или сл) надлежног Основног суда нису обухваћена и кривична дела из надлежности Вишег суда неопходно је доставити и потврду (уверење или сл.) надлежног Вишег суда.

- Уколико правно лице има више законских заступника неопходно је доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а доставити за сваког од законског заступника.

У случају доказивања услова у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама

| Назив документа | Изјаву дао | Датум давања изјаве | Броја страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да испуњава услове из члана 75. тачка 1)-4) ЗЈН. (Прилог бр. 4.3). |  |  |  |

### Прилог бр. 4.1б

За предузетнике

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије. | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвидјена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима и Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања извора јонизујућег зрачења издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност. |  |  |  |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда. | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда.. (Прилог бр.5). |  |  |  |
| 7. | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да има закључен уговор о раду на неодређено време или уговор о другој врсти ангажованости за најмање два сервисера обучена за рад на ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare. | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке. |  |  |  |
| 8. | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да у 2015.години није пословао са губитком | - Биланс успеха за 2015. или или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) издат од стране Агенције за привредне регистре; |  |  |  |

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Да понуђачи поседују сертификат Система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 за делокруг рада промет медицинских средстава, инсталација и сервисирање медицинских уређаја | Систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 за делокруг рада промет медицисинских средстава, инсталација и сервисирање медицинских уређаја за понуђача |  |  |  |

У случају доказивања услова у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама

| Назив документа | Изјаву дао | Датум давања изјаве | Броја страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјаву дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да испуњава услове из члана 75. тачка 1)-4) ЗЈН (Прилог бр. 4.3). |  |  |  |

Прилог бр. 4.2

НАПОМЕНА: У случају давања заједничке понуде или понуде са подизвођачем, примењив образац из Прилога бр.4.1. (у зависности од правне форме понуђача) копирати у довољном броју за сваког понуђача

НАПОМЕНА:

- Тражени докази се могу доставити у оригиналу или овереним фотокопијама или неовереним фотокопијама. Наручилац задржава могућност да, пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда изабрана као најповољнија, затражи да достави на увид оригинал или оверене копије доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама којим испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона, уколико буде било потребе за истим.

- Изјава (из члана 75. став 2. Закона) мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђачи који су регистровани у регистар понуђача, који се води код организације надлежне за  регистрацију привредних субјеката немају обавезу достављања доказа из чл.  75. ст. 1. тач. 1) – 4), на начин предвиђен одредбама члана 77. Закона,  већ уместо истих могу да доставе доказ о упису у регистар понуђача надлежне организације, којим ће доказати испуњеност услова из тачака 1) до 4).

- Докази из тачке 2 и 4. обрасца  из прилога бр.4.1а  и бр.4.1б, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У том случају потребно је да поред доказа, у колони “Број страна у прилогу“ табеле, наведу адресу интернет странице на којој је могуће извршити увид доказа.

М.П.

________________________________

Одговорно лице понуђача

### Прилог бр. 4.3.

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку – АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручилац, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ____________________________________________________________________________ испуњава услове из члана 75.став 1. тачке 1. – 4. Закона о јавним набавкама “Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15 и додатне услове односно:

    - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

    - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

    - Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда

    - Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 5.

V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

`Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 75. став 2., Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 , 14/15, 68/15) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач _______________________________________________________________________________________

поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју за сваког понуђача.

### Прилог бр. 6.

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА (КАДРОВСКИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 76. и 77. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 , 14/15, 68/15) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач ___________________________________________________________________________:

- располаже техничко – технолошким и кадровским капацитетима за извршење јавне набавке;

Кључно техничко особље, минимум два сервисера сервисера:

| р.б. | Име и презиме | Сертификат издат од стране: | Радно ангажовање код понуђача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 7.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у тендерској документацији или подношење понуде која не одговара конкурсној документацији представља у сваком погледу ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику, изузетно документација која се прилаже може бити на енглеском, француском, немачком или другом језику који се користи у међународној трговини.   Наручилац задржава право да евентуално од понуђача тражи превод у фази оцењивања понуда.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, број телефон и лице за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, број телефона и лица за контакт свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230  Ћуприја, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare''  ВЈН - 6/2017, - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуду је пожељно и препоручљиво доставити повезану, уредно сложену, документацију средити према редоследу из конкурсне документације.

Крајњи рок за доставу понуда је до  1300 часова, дана 06.03.2017.године (понедељак).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230 Ћуприја,  са назнаком предмета набавке:

„Измена понуде за јавну набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare VЈН бр. 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare VЈН бр. 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, VЈН бр. 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, VЈН бр. 6/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, број телефона и лице за контакт  понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Прилогу бр.8 (Образац понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је и да у попуни прилоге 8.2. и 8.3. са траженим подацима. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача  потребно је попунити прилоге 8.1. и 8.3. са траженим подацима а саставни део заједничке понуде мора бити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања и динамика плаћања: рок плаћања у две једнаке рате и то:

- прва рата по извршеној уградњи и пуштање у рад апарата

- друга рата у року од 30 дана од уплате прве рате .

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција - обавезна гаранцију на уграђене делове као и услугу,  минимални период гаранције је 6 месеца за уграђено АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ. У гарантном року обавеза одазивања сервисера на пријаву квара је максимално 48 сати.

8.3. Захтеви у погледу извршења услуге – максималан период извршења предмета јавне набавке је 14  дана од дана закључења уговора.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Иста је фиксна и не може се мењати

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови (нпр.транспорт,  испоруке, складиштења, превоза, царине, превоз и дневнице сервисера, инсталације, и сл.) тако да наручилац неће надокнађивати додатне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, у обавези је да приликом потписивања овог Уговора без одлагања достави:

финансијску гаранцију - МЕНИЦУ за добро извршење посла уз потребну документацију. Гаранција мора бити у висини од 10% вредности Уговора (вредност уговора без ПДВ-а), са роком важења најмање 15 дана дуже од уговореног рока за извршења набавке. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца.

Уз ову меницу доставља се доказ о регистрацији менице, картон депонованих потписа и менично овлашћење.

Приликом примопредаје уговорениих добара :

финансијску гаранцију - МЕНИЦУ за отклањање квара у гарантном року уз потребну документацију. Гаранција мора бити у висини од 5% вредности Уговора (вредност уговора без ПДВ-а), са роком важења најмање 15 дана дуже од периода гаранције. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца.

Уз ову меницу доставља се доказ о регистрацији менице, картон депонованих потписа и менично овлашћење.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиву тајну биће коришћени само за намене јавне набавке и неће бити доступне ником мимо круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Наручилац ће као поверљиво третирати она документа која у десном горњем углу има исписано “ПОВЕРЉИВО” а испод тога потпис лица које потписује понуду. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде које су значајни за примену елемената критерјиума и избор понуде.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavkeobc@gmail.com   или факсом на број 035/8474-306 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВЈН бр 6/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. У случају да две или више понуда имају исту најнижу цену предност има она понуда која има краћи рок испоруке.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavkeobc@gmail.com, факсом на број 035/8474-306 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Портал јавнмих набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06;сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по доношењу одлуке о додели уговора а најкасније у року од 1  дана.

17. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити оригинал, на обрасцу понуде конкурсне документације наручиоца, јасна, недвосмислена и читко попуњена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, где је предвиђено. Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером. Свака учињена грешка у попуњавању мора бити оверене печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Неприхватљиве, непотпуне и неодговарајуће понуде као и понуде са варијантама неће се даље разматрати, већ ће бити одбијене;

- Прилог бр.4.1. и 4.2. – Понуђач попуњава наводећи податке о документацији коју доставља уз овај образац, као доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15) и осталу тражену документацију примерену предмету јавне набавке.

Прилог бр. 4.1а попуњавају понуђачи у својству правног лица

Прилог бр. 4.1б попуњавају понуђачи у својству предузетника

Обрасце оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.5. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 75. став 2.Закона, односно тачке бр.6 прилога бр.4.1а и 4.1б.

- Прилог бр.6. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 76. Закона, за технички и кадровски капацитет, односно тачку бр.7 прилога бр.4.1а и 4.1б.

- Прилог бр. 8 –Образац понуде попуњава се тако што се:

У колону 5 (јединична цена) уписује цена без пореза на додату вредност, исказана искључиво по јединици мере.

У колону 6 (вредност) уноси се вредност добијена множењем количине и јединичне цене.

У колону 7 (напомене) понуђач може унети евентуалне напомене.

У рубрици УКУПНО унети тачну укупну вредност.

У рубрици УКУПНО са ПДВ – ом унети тачну укупну вредност обрачунату са ПДВ – ом.

ГАРАНТНИ РОК: понуђач уписује најдужи гарантни рок који може понудити (не краћи од 6 месеца)

РОК И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА: у две једнаке рате и то: - прва рата по извршеној уградњи и пуштање у рад апарата и  друга рата у року од 30 дана од уплате прве рате .

РОК ИСПОРУКЕ: понуђач уписује најкраћи рок за извршење испоруке  и пропратних услуга од дана потписивања уговора (максимални рок 14 (четрнаест) дана од дана закључења уговора.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ : Одсек ЦТ и рендген дијагностике Опште болнице Ћуприја.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:Понуђач уписује рок важења понуде (минимални захтевани рок  важења понуде је 90 дана  од дана отварања понуде).

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: Понуђач уписује да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или са подизвођачем.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

Прилог бр.8а. Врста, опис, техничке карактеристике

- – Понуђач читко и јасно попуњава табелу, тако што у колоне од 5 – 8 уноси тражене податке.

Део прилога бр. 8а су фотокопије или оригинали:

-  Проспекта или друге техничка документација;

- Изјава (или потврда) понуђача да је АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ компатибилно и одговарајуће за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, што се потврђује и референцом понуђача.

Прилоге бр.8.1., 8.2. и 8.3. понуђачи попуњавају у случају да подносе заједничку понуду или наступају са подизвођачем, у складу са датим упутством.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.9 Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања – Модел уговора није обавезана елеменат конкурсне документације обзиром да се ради о преговарачком поступку без објављивања јавног позива.

- Прилог бр.10. – Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

-  Под тачком 1. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а; (обзиром да је јединична већ приказана у понуди)

- 	Под тачком 2. уписује се износ и проценат посебно за сваки од трошкова који чине укупну цену (трошкови испоруке, рада сервисера, царина и други зависни увозни трошкови итд.);

-  Под тачком 3. уписује се стопа ПДВ-а;

-  Под тачком 4. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;

-  Под тачком 5. уписује се укупна цена са ПДВ-ом.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке (који у конкретном случају улазе у цену предмета набавке) из обрасца структуре цене.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача

- Прилог бр.11. – Изјава о независној понуди - примерак изјаве које попуњава понуђач - јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерка.

- Прилог бр.12. – Образац трошкова припреме понуде – Образац може  попунити понуђач уколико има трошкове око припреме понуде (израда узорка, трошкова прибављања средстава обезбеђења) – јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуђач нема или не жели приказати трошкове довољно је прецртати табелу или оставити је празну и потписати и оверити образац.

18. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

1) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац за оцену испуњености услова“  ( Прилог 4.1 и 4.2.);

2) докази о испуњености услова из члана 75., 76. и 77. ЗЈН (Прилог 4.1 и 4.2);

2.1) докази о испуњености обавезних услова за правна лица  (Прилог бр.4.1а);

2.2) докази о испуњености обавезних услова за предузетнике (Прилог бр.4.1б);

3.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o поштовању обавеза“  (Прилог 5.)

4.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o испуњености услова“  (Прилог 6.)

5.) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“  ( Прилог 8.) и  Попуњен, печатом оверен и потписан прилог бр.8а

5.1.) Проспект или техничка документација;

5.2.) Изјава понуђача

6).попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“, уколико понуду подноси група понуђача (Прилог бр.8.1), као и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

7) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача о ангажовању подизвођача“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу  (Прилог бр.8.2.);

8).попуњен, печатом оверен и потписан „Општи подаци о члану групе понуђача/подизвођача“, уколико понуду подноси група понуђача или са подизводјачем (Прилог бр.8.3);

9) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац структуре цене“ (Прилог бр.10);

10) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава о независној понуди“  (Прилог бр.11);

11) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац трошкова припреме понуде“ (Прилог бр.12);

19. ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА

Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању  и у име понуђача преговарати са наручиоцем мора поднети пуномоћје за учешће са, потписом и овером од стране овлашћеног лица Понуђача;

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача;

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Предмет: понуда za набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare |
| --- |
| Red. broj | Назив добра | Јединица мере | Количина | Попуњава понуђач |
|  |  |  |  | Јед.цена дин/јед.мере | вредност (4x5) | Напомене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare | ком | 1 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О С А П Д В -ОМ |  |  |  |  |  |
| Напомена: Понуђена цена треба да обухвата све пропратне трошкове уградње. Обавезно је преузимање неисправних делова од стране изабраног понуђача. |
| ГАРАНТНИ РОК ЗА АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ: ________ месеци од дана извршене примопредаје (не краћи од 6 месеца) |
| РОК ИСПОРУКЕ: __________________дана (максимални рок 14 дана од дана закључења уговора) |
| РОК И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА:у две једнаке месечне рате и то: - прва рата по извршеној уградњи и пуштање у рад апарата и друга рата у року од 30 дана од уплате прве рате . |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ : Одсек ЦТ и РО дијагностике Опште болнице Ћуприја. |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:______дана (мин. рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда) |
| ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: __________________________________________________________________ (навести податак да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или са подизвођачем.) |
|  |  | ПОНУЂАЧ: |  |  |
|  |  | Назив: _________________________________________ |
|  |  | Адреса : ________________________________________ |
|  |  | Мести и општина: _______________________________ |
|  |  | Шифра делатности: ____________________________ |
|  | М.П. | Матични број: __________________________________ |
|  | _________________________ | Текући рачун бр.: ________________________________ |
|  |  | ПИБ: ___________________________________________ |
|  |  | Телефон:______________фах:______________________ |
|  |  | Величина правног лица: _________ (ако је понуђач правно лице) |
|  |  | е-маил:__________________________________________ |
|  |  | Лице за контакт_________________________________ |
|  |  | Име и презиме лица овлашћеног за потписивање уговора: ________________________________________________ |

|  |  |  |  | Прилог бр. 8a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ |
| Предмет: понуда za набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare |
| Ред. бр | Назив добра | Јед. мере | количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Изјава (потврда) Понуђача (ДА/НЕ) | Проспект/тех. документација (ДА/НЕ) | Комерцијални назив | Произвођач и земља порекла | Напомене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare | ком | 1 |  |  |  |  |  |

Прилог бр. 8.1

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група  понуђача у отвореном поступку за јавну набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, за потребе Опште болнице Ћуприја. Овлашћујемо члана групе под редним бројем 1.  _____________________________да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем

| Ред. бр. | Назив и седиште члана групе | Учешће члана групе у набавци (таксативно навођење обавезе или процентуално учешће у набавци) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | М.П. |
| 2. |  |  | М.П. |
| 3. |  |  | М.П. |
| 4. |  |  | М.П. |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број понуђача у заједничкој понуди.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | Назив подизвођача | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач | Проценат набавке коју ће извршити подизвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број подизвођача.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр.8.3.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив члана групе |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Број телефона, факса и особе за контакт |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |

Напомена: Образац копирати у потребном броју, за сваког члана групе понуђача/подизвођача

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 9

IX  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Поступак преговарања спровешће се дана 06.03.2017.године почев од 13,30 часова у Управној згради Опште болнице Ћуприја, 30 минута након истека рока за подношење понуда.

У поступку преговарања водиће се рачуна да понуђена цена не буде већа од тржишне цене.

Елементи о којиме ће се преговарати: цена, рок испоруке, гарантни рок за АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ.

Преговарање се одржава у утврђеном термину по окончању поступка отварања понуда са понуђачима који су доставили прихватљиву понуду. Преговарање се врши у више кругова, на тај начин што ће понуђач доћи у заказано време за отварање понуда, са писаним овлашћењима за преговарање, где ће се након отварања понуда посебно преговарати са сваким од представника понуђача док се представник понуђача не сагласи да су елементи понуде коначни. Понуђач  не може у поступку преговарања дати неповољније услове од понуђених у писаној понуди.

Уколико у заказаном термину овлашћени представник понуђача не приступи преговарачком поступку сматраће се да је достављена писана понуда коначна понуда тог понуђача.

Поступак преговарања ће се евидентирати у посебном Записнику о преговарању, који потписују председник и чланови комисије, као и овлашћени представници понуђача, који приступе преговарању. По окончању поступка преговарања наручилац ће приступити стручној оцени понуда.

### Прилог бр. 10

# X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАВАЦИ ДОБАРА

– АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare

| Ред.бр. | Образац структуре цене |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена (без ПДВ-а) | _________________ дин |
| 2. | Посебно сваки од трошкова који чине укупну цену (процентуално и вредносно): |  |
| 2.1 | трошкови испоруке | ______%___________ дин |
| 2.2 | трошкови рада сервисера | _____%___________ дин |
| 2.3 | царина и други увозни трошкови | _____%___________ дин |
| 2.4 |  | _____%___________ дин |
| 2.5 |  | ______%___________ дин |
| 2.6 |  | ______%___________ дин |
| 2.7 |  | ______%___________ дин |
| 3. | Стопа ПДВ-а | % |
| 4. | Износ ПДВ-а на укупну цену | _________________ дин. |
| 5. | Укупно динара (Укупна цена + износ ПДВ-а) | _________________ дин |

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 11.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ја________________________________________________као одговорно лице код понуђа_____________________________________________________________________  у  складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12, 14/15, 68/15 ), члана 20.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.86/15 ),  у поступку јавне набавке за набавку АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуђач _________________________________________ понуду у предметној набавци АНАЛОГНОГ НАПАЈАЊА за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјаву дао и признаје за своју

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### Прилог бр.12.

XII  ОБРАЗАЦ ЗА ПРИКАЗ ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

АНАЛОГНО НАПАЈАЊЕ за ЦТ скенер Bright Speed Elite, произвођача GE Healthcare

У складу са одредбама чланова  61. и 88 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (''Службени гласник РС'' бр. 86/15)  достављамо трошкове припреме и то :

ТАБЕЛА 1

| Ред. бр | Трошкови припреме (израда узорка, обезбеђивање средства обезбеђења и сл.) | Вредност |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |

Напомена: Понуђач попуњава образац уколико има трошкове припремања понуде.

Уколико нема или их не жели приказати довољно је прецртати табелу или оставити празну  и потписати и оверити образац.

Место  ______________

Датум ______________

М.П. 		      __________________________

Одговорно лице